## Slide 2
آنتی کواگولاسیون در همودیالیز

## Slide 3: اهداف
عوامل تکنیکی موثر در تشکیل لخته در حین فرآیند دیالیز
نحوه محاسبه دوز آنتی کواگولانت ها
انواع آنتی کواگولانت های مورد استفاده در دیالیز
دلایل استفاده یا عدم استفاده از آنتی کواگولانت ها
عوارض استفاده ناصحیح از آنتی کواگولانت ها
انواع روش های استفاده از آنتی کواگولانت ها

## Slide 4: مکانیسم انعقاد خون
خون در مجاورت هر سطحی خود به خود لخته می شود ولی در داخل عروق این اتفاق نمی افتد. آندوتلیوم رگ های خونی نرم است و شرایطی را فراهم می کند که خون بتواند آزادانه جریان یابد. زمانی که این سطوح سالم باشند سطح خارجی گلبول های خونی کشش و تمایل کمتری به چسبندگی دارند. این روند لازمه حیات انسان است. به محض خروج خون از بدن مکانیسم لخته شدن خون فعال می شود.
مکانیسم عمومی
۱- در پاسخ به پاره شدن رگ یا آسیب خود خون مجموعه پیچیده ای از واکنش های شیمیایی پشت سر هم با دخالت بیش از ۱۲ فاکتور انعقادی خون در خون انجام می شود، نتیجه تشکیل مجموعه ای از مواد فعال شده است که روی هم فعال کننده پروترومبین نامیده می شود.
۲- ماده فعال کننده پروترومبین در حضور مقادیر کافی از یون کلسیم باعث تبدیل پروترومبین به ترومبین را کاتالیز می کند.
۳- ترومبین به عنوان یک آنزیم عمل کرده و فیبرینوژن را به رشته های فیبرین تبدیل می کند که پلاکت ها گلبول های قرمز و پلاسما را در خود به دام انداخته و لخته را تشکیل می دهد.
پلاکت ها نیز نقش مهمی در تبدیل پروترومبین به ترومبین به واسطه وجود گیرنده های پروترومبین بر روی سطح غشا بازی می کند.

## Slide 5
مسیر داخلی انعقاد خون
مسیر خارجی انعقاد خون

## Slide 6
علل تشکیل لخته در همودیالیز
تماس خون با سوزن ها و کاتترتیوب ها چمبرها و صافی
تماس خون با هوا

## Slide 7
اگر از عوامل ضد انعقاد استفاده نشود:
لخته شدن صافی به میزان حداقل ۵ تا ۱۰ درصد
نیاز به تعویض صافی و ست همودیالیز
اتلاف ۱۰۰ تا ۱۵۰ سی سی از خون بیمار
کفایت پایین دیالیز

## Slide 8: عوامل موثر بر تشکیل لخته
دور پمپ بایین
هماتوکریت بالا
اولترافیلتراسیون بالا
گردش خون مجدد
تزریق خون و فراورده های خونی حین دیالیز
تزریق لیپید حین دیالیز
وجود چمبرها در مسیر خون

## Slide 9: عوامل تکنیکی موثر بر تشکیل لخته
دسترسی عروقی نامناسب
جریان خون ناکافی به علت کانولیشن اشتباه یا کاتتر نامناسب یا وجود لخته درآن
جریان خون مجدد زیاد مربوط به محل سوزن
توقف مکرر جریان خون و آلارم های مکرر دستگاه
اشتباه در تجویز هپارین
تنظیم غلط پمپ انفوزیون
دوز اشتباه بولوس اولیه
تاخیر در راه اندازی پمپ هپارین
اشتباه در برداشتن کلامپ لوله هپارین
سپری نشدن ناکافی زمان بعد از دوز بولوس اولیه
پرایم نامناسب صافی
باقی ماندن هوا در صافی بدلیل پرایم ناکافی یا تکنیک نامناسب پرایم کردن
استفاده از میزان ناکافی هپارین جهت پرایم کردن

## Slide 10
ارزیابی وضعیت انعقادی در حین دیالیز
مشاهدات بالینی (توجه به علایم لخته شدن خون در گردش خارج از بدنی)
میزان فشار گردش خون خارج از بدن
ظاهرصافی پس از پایان دیالیز
آزمایش انعقاد خون

## Slide 11: مشاهدات بالینی
مشاهده وضعیت خون در گردش از نظر تشکیل لخته با شستشوی مسیر با نرمال سالین امکان پذیر است. جهت انجام این کار، لاین شریانی موقتا مسدود می شود.
یکی از معایب این روش جابجایی لخته خون ایجاد شده در چمبر شریانی و انسداد صافی می باشد.

## Slide 12: نشانه های تشکیل لخته در مسیر خارج از بدن
خون بسیار تیره رنگ
رگه های سیاه رنگ در صافی
کف کردن خون در چمبرها از علایم زودرس
پر شدن سریع ترانسدیوسر از خون
پس زدن خون در مسیر وریدی
وجود لخته در قسمت شریانی صافی

## Slide 13: میزان فشار گردش خون خارج از بدن
فشار شریانی قبل از پمپ
فشار شریانی پس از پمپ
TMP
فشار وریدی
فشارهای قابل اندازه گیری در دستگاه های همودیالیز

## Slide 14: ظاهر صافی پس از پایان دیالیز
درجه بندی صافی بر اساس درصد الیاف انعقاد یافته
درجه یک: کمتر از ۱۰ ٪ الیاف منعقد شده است
درجه دو: کمتر از ۵۰ ٪ الیاف منعقد شده است
درجه سه: بیشتر از ۵۰ ٪ الیاف منعقد شده است
توجه:
وجود تعداد کمی الیاف منعقد شده غیرمعمول نیست.
تشکیل لخته های بزرگ در صافی و لاین ها باید توسط پرسنل دیالیز کتبا گزارش شود تا از آن بعنوان پارامتری جهت تعیین دوز آنتی کوآگولانت استفاده شود.

## Slide 15: آزمایشات انعقاد خون

## Slide 16
خون مورد نیاز جهت انجام آزمایشات انعقادی باید از مسیر خون شریانی (قبل از محل تزریق هپارین) گرفته شود تا وضعیت انعقادی بیمار (نه وضعیت انعقادی جریان خون خارج از بدن) مشخص شود.
به علت مسائل اقتصادی و خطر کم عوارض خونریزی دهنده در طی استفاده از هپارین، بطور کلی در شرایط معمول دیالیز تست های انعقادی معمولا انجام نمی شود.

## Slide 17: انواع تست های انعقادی
Whole-Blood Partial Thromboplastin Time
تنها در هپارین معمولی کاربرد دارد.
Activated Cloting Time
انجام آن بر بالین بیمار و تنها در هپارین معمولی کاربرد دارد.
Lee-White Cloting Time
با توجه به زمان طولانی جهت انعقاد بندرت استفاده می شود.
Factor Xa-activated ACT
روشی با حساسیت بالا به ویژه در طی استفاده از هپارین با وزن مولکولی کم مورد استفاده قرار می گیرد.

## Slide 18
زمان انعقاد هدف در همودیالیز
 |  | تجویز روتین هپارین |  | تجویز هپارین به مقدار کم | 
 |  | میزان مطلوب |  | میزان مطلوب | 
نوع آزمایش | میزان طبیعی | حین دیالیز | پایان دیالیز | حین دیالیز | پایان دیالیز
WBPTT | 60-85 | 80% (120-140) | 40% (85-105) | 40% (85-105) | 40% (85-105)
ACT | 120-150 | 80% (200-250) | 40% (170-190) | 40% (170-190) | 40% (170-190)
LWCT | 4-8 | 20-30 | 9-16 | 9-16 | 9-16

## Slide 19: آنتی کوآگولانت ها
هپارین متداولترین ضدانعقادی است که امروزه جهت جلوگیری از ترومبوز در جریان خون خارج از بدن در حین دیالیز کاربرد دارد.
هپارین یک آنیون سولفاته موکوپلی ساکاریدی با اوزان مولکولی متفاوت است که از ریه گاو یا روده خوک استخراج می شود.
هپارین با آنتی ترومبین سه باند و کمپلکس فوق با ترومبین فاکتور ده و یازده فعال شده متصل و آنها را غیرفعال می کند. بدین ترتیب از سه مرحله ی انعقاد پیشگیری میشود. تبدیل پروترومبین به ترومبین و فیبرینوژن به فیبرین مهار می شود.
هپارین

## Slide 20
از طرفی هپارین موجب تحریک تجمع و فعال شدن پلاکت ها می شود اما مانع باند و فعال شدن فاکتورهای انعقادی روی غشاء پلاکت ها شده و در نتیجه اثر نامطلوب فوق را خنثی می کند.
نیمه عمر هپارین در افراد عادی و بیماران دیالیزی حدود ۳۰ الی ۱۲۰ دقیقه است. روند غیرفعال سازی آن کاملا روشن نیست در کبد متابولیزه و توسط سیستم رتیکواندوتلیال برداشته می شود.
بعضی داروها مثل آسپرین، ضدالتهاب های غیراستروییدی و دکستران باعث تشدید اثر هپارین و داروهایی نظیر نیکوتین، گلیکوزیدهای قلبی، کوانیدین و تتراسیکلین باعث کاهش و اختلال در اثر هپارین می شوند.

## Slide 21: عوارض جانبی هپارین
هیپرکالمی
استئوپروز
خارش
هیپرلیپیدمی (افزایش تری گلیسرید و کاهش HDL)
ترومبوسیتوپنی
افزایش احتمال خونریزی
حساسیت
هیپوآلدوسترونیسم

## Slide 22: روش های مختلف استفاده از ضدانعقادها
تجویز روتین هپارین
تجویر هپارین به مقدار کم
دیالیز بدون هپارین
هیرودین
استفاده ناحیه ای از پروستاسایکلین
استفاده ناحیه ای از سیرات بعنوان یک ضدانعقاد
هپارین با وزن مولکولی کم
استفاده ناحیه ای از پروتامین
مهارکننده های ترومبین

## Slide 23: تعیین دوز هپارین در دیالیز
مقدار تجویز هپارین بطور معمول توسط پزشک و بر اساس وزن خشک بیمار محاسبه می شود.
با تغییر وزن بیمار مدت زمان هر جلسه دیالیز وتغییر نوع صافی میزان تجویز باید تغییر کند.
مصرف اریتروپوییتین و افزایش هماتوکریت نیاز به هپارین را افزایش می دهد.
میزان دوز هپارین باید به گونه ای باشد که خطر خونریزی را کاهش دهد و در عین حال از ایجاد لخته در خارج از بدن جلوگیری کند.
هپارینه کردن مناسب در کفایت دیالیز و کلیرانس بهتر مواد نقش مهمی دارد.
با توجه به اینکه تست های انعقادی بطور روتین در بخش های دیالیز اندازه گیری نمی شوند، پرستار باید به مواردی که ایجاب می کند بیمار هپارین بیشتر یا کمتری دریافت کند، توجه نماید. لخته شدن سیستم دیالیز، کلیرانس و کفایت پایین و از طرف دیگر خونریزی یا کبودی وسیع پس از پایان دیالیز، از نشانه های تنظیم مجدد دوز هپارین است.

## Slide 24: تجویز روتین هپارین
توجه: در بیماری که کاتتر دارد تجویز هپارین تا پایان دیالیز ادامه می یابد.
تجویز معمول هپارین بصورت انفوزیون مداوم
در این روش یک بولوس اولیه (مثلا ۲۰۰۰ واحد) قبل از شروع دیالیز تجویز می شود. پس از ۳ تا ۵ دقیقه، انفوزیون هپارین به داخل لوله شریانی (از طریق پمپ هپارین) با سرعت ۱۲۰۰ واحد در ساعت شروع می شود. زمان انعقاد هر ساعت بررسی می شود و میزان انفوزیون بر اساس آن تنظیم می شود. یک ساعت قبل از خاتمه انفوزیون توقف می شود.
تجویز هپارین به روش دوزهای بولوس مکرر
دوز بولوس اولیه ( مثلا ۳۰۰۰ واحد) تجویز می شود. زمان انعقاد هر ساعت کنترل می شود. سپس دوز بولوس اضافی در صورت نیاز ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد تزریق می شود.

## Slide 25: تجویز هپارین بر اساس وزن
در این روش بولوس ۷۵ تا ۱۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق و سپس دوز ۵۰۰ تا ۷۰۰ واحد در ساعت انفوزیون می شود.
نکته: در وزن بین ۵۰ تا ۹۰ کیلوگرم دوز هپارین تغییر داده نمی شود.

## Slide 26: اندیکاسیون دیالیز کم هپارین
گاستریت
پپتیک اولسر
رتینوپاتی دیابتیک
در بیماری که خطر خونریزی دارد. مثلا اخیراْ جراحی داشته است.

## Slide 27: تجویز هپارین به مقدار کم
۱- روش انفوزیون مداوم (استفاده از پمپ هپارین)
دوز بولوس اولیه معادل ۷۵۰ واحد
پس از سه دقیقه اندازه گیری زمان انعقاد
تزریق دوز بولوس مکمل در صورت لزوم و شروع دیالیز
تنظیم پمپ هپارین جهت تزریق ۶۰۰ واحد هپارین در ساعت
کنترل زمان انعقاد هر ۳۰ دقیقه (هدف: میزان پایه + ۴۰درصد)
۲- روش دوزهای بولوس مکرر
۱۰۰۰ واحد دوز اولیه و دوزهای بولوس ۵۰۰ واحدی در ساعت برای حفظ زمان انعقاد ۲۵درصد بیش از میزان پایه
نکته: در این روش استفاده از پمپ هپارین ارجح است.

## Slide 28: اندیکاسیون های دیالیز بدون هپارین
مشکلات انعقادی
پریکاردیت
خونریزی داخل مغز
خونریزی فعال
انجام دیالیز در بیماران شدیدا بدحال
جراحی اخیر همراه با خطر یا عوارض خونریزی دهنده

## Slide 29: دیالیز بدون هپارین
نکته: تجویز خون و لیپیدها از راه لاین های دیالیز خطر تشکیل لخته را افزایش می دهد.
شستشو با هپارین
افزایش دور پمپ خون (در حد ۴۰۰ میلی لیتر در دقیقه)
شستشوی متناوب با نرمال سالین
استفاده از محلول حاوی بیکربنات همراه با غلطت کم سیترات
پرایم صافی و لاین ها با یک لیتر نرمال سالین حاوی ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ واحد هپارین
شستشوی صافی و لاین ها با نرمال سالین بدون هپارین

## Slide 30: استفاده ناحیه ای از سیترات
نکته:
۱- در این روش در اثر کاهش غلظت کلسیم آزاد پلاسما که به دنبال باند شدن آن با سیترات ایجاد می شود از مکانیسم تشکیل لخته پیشگیری می شود.
۲- امتیاز این روش بر دیالیز بدون هپارین عبارتند از:
سرعت جریان خون بالا نیست.
لخته هرگز بوجود نمی آید.
۳- مشکل اصلی این روش: هیپوکلسمی هیپرناترمی و آلکالوز متابولیک
انفوزیون مداوم سیترات تری سدیم ایزوسموتیک در سمت شریانی صافی
انفوزیون کلرید کلسیم به لاین خروجی خون
استفاده از محلول دیالیز فاقد کلسیم

## Slide 31: هپارین با وزن مولکولی کم
وزن مولکولی: ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دالتون
اجازه مصرف دوز منفرد در شروع دیالیز( نیمه عمر طولانی)
بولوس ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ واحد یا ۱۲۵ تا ۲۵۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در شروع دیالیز ۴ ساعته
محاسن
بهبود پروفایل لیپید
پیشگیری از هیپرکالمی
کاهش استئوپروز
کاهش خطر خونریزی
معایب
قیمت بالا و عدم تایید توسطFDA

## Slide 32: استفاده ی ناحیه ای از پروتامین
این روش شامل:
۱- انفوزیون ثابت هپارین در لاین شریانی
۲- انفوزیون همزمان و ثابت پروتامین قبل از برگشت خون به بدن بیمار
نکته:
۱- پروتامین به هپارین باند شده و تاثیر ضدانعقادی آن را کاهش می دهد.
۲- دوز پروتامین لازم برای خنثی کردن تاثیر هپارین را میوان با اندازه گیری تیتر پروتامین خون مشخص کرد.
۳- بعلت مشکلات تکنیکی امروزه استفاده از تکنیک پروتامین بطور وسیعی محدود شده است.
۴- سیستم رتیکولواندوتلیال هپارین را از کمپلکس هپارین-پروتامین آزاد وآن را در جریان عمومی بدن رها می کند. لذا ممکن است چند ساعت پس از خاتمه دیالیز عارضه ی خونریزی بروز نماید.

## Slide 33: استفاده ناحیه ای از پروستاسایکلین ها
پروستاسایکلین یک وازودیلاتور و مهارکننده تجمع پلاکتی است که بصورت موفقیت آمیزی برای جلوگیری از انعقاد خون در دیالیز قابل استفاده است.
در این روش پروستاسایکلین با سرعت ۴-۸ نانوگرم در دقیقه در مسیر صافی انفوزیون می شود.
عوارض جانبی آن شامل: سردرد، سبکی سر، کاهش فشارخون، گرگرفتگی و تهوع و استفراغ است. به علت افت فشار خون و گرانی آن، استفاده از آن محدود شده است.

## Slide 34: هیرودین
مهارکننده ی پلی پپتیدی ترومبین است که از غدد اطراف حلق زالو استخراج شده است. این دارو لخته فیبرینوژن ایجاد شده بوسیله ترومبین و نیز تجمع پلاکتی ناشی از ترومبین را متوقف می کند.
بر خلاف هپارین ترومبوسیتوپنی ایجاد نمی کند.
هیرودین نوترکیب (لپیرودین) در شروع دیالیز بصورت دوز تک بولوس یا انفوزیون مداوم تزریق می گردد.
با توجه به نیمه عمر طولانی آن در بیماران دیالیزی و احتمال بروز خونریزی در استفاده ی مکرر آن استفاده از این دارو محدود شده است.