## Slide 1: عوارض حاد دیالیز و مراقبت های پرستاری
ارائه دهنده: صالحی کارشناس ارشد مراقبت های ویژه بزرگسالان

## Slide 2: مطالب بیان شده در این مبحث:
هایپوتانسیون
کرامپ عضلانی
آمبولی هوا
درد پشت
سندروم عدم تعادل
حساسیت به صافی

## Slide 4: عوارض حین دیالیز
افت فشار خون(30- 20% دیالیزها )،
کرامپ عضلانی (20- 5%)،
تهوع و استراغ(15- 5%)،
سردرد(5%)،
درد پشت(5- 2%)،
خارش(5%)،
تب ولرز(کمتر از 1 % )،

## Slide 5: افت فشار خون
افت فشار به علت کاهش بی اندازه و یا شدید حجم خون
افت فشار مربوط به فقدان انقباض عروقی
افت فشار مربوط به عوامل قلبی

## Slide 6: دلایلی که باعث کاهش شدید حجم خون می شوند
نوسانات در سرعت اولترافیلتراسیون
سرعت بالای اولترافیلتراسیون(جهت درمان اضافه وزن بین دوجلسه دیالیز)
وزن خشک هدف، خیلی پایین باشد
استفاده از محلول دیالیز با سطح سدیم پایین

## Slide 7: افت فشار مربوط به فقدان انقباض عروقی
محلول دیالیز حاوی استات
محلول دیالیز خیلی گرم
خوردن غذا
ایسکمی بافتی(وابسته بر آدنوزین، تشدید شده با هماتوکریت پایین)
نوروپاتی اتونوم(مثل دیابت)
داروهای ضد افزایش فشار خون

## Slide 9: عوامل قلبی
اختلال عملکرد دیاستولی به علت هیپرتروفی بطن چپ، بیماری ایسکمیک قلب یا شرایط دیگر
عدم توانایی افزایش سرعت ضربان قلبی
ناتوانی در افزایش برون ده قلبی به دلایل دیگر(انقباض ضعیف قلب به علل سن، هیپرتانسیون، آترواسکلروز، کلسیفیکاسیون میوکارد، بیماری دریچه ای و ...)

## Slide 10: کرامپ های عضلانی
یکی از عوارض شایع در بیماران همودیالیزی است که 33 تا 86% بیماران دچار این علامت حین دیالیز می شوند. علت اصلی آن ناشناخته است. و بیشتر در ساعات انتهایی جلسات دیالیز اتفاق می افتد به همین علت یکی از علل ذکر شده در این رابطه تغییرات اسمولاسیتی پلاسما و حجم می باشد.

## Slide 11: علل کرامپ حین دیالیز
کاهش فشار خون
بیماران زیر وزن خشک
استفاده از محلول دیالیز با سدیم کم

## Slide 12: پیشگیری از کرامپ
پیشگیری از حملات کاهش فشار خون
کاهش خطی سدیم محلول دیالیز (پروفایل)
ویتامین E
کارنیتین

## Slide 13: درد سینه و درد پشت
درد سینه خفیف(غالبا همراه با کمر درد خفیف ) در 1 تا 4% موارد درمان های دیالیز اتفاق می افتد. که علت آن ناشناخته است. تدبیر درمانی خاص یا استراتژی پیشگیری کنترل غیر از تعویض غشای صافی وجود ندارد(در این که آیا این تغییر به بیمار کمک می کند یا نه، اختلاف نظر وجود دارد).
آنژین صدری باید در کنار علت های دیگر درد قفسه سینه در تشخیص های افتراقی قرار گیرد.
نکته: اکسیژن درمانی حین درد و دادن پوزیشن می تواند کمک کننده باشد.

## Slide 14: آمبولی هوا
حادثه ای بالقوه خطرناک است که بیمار را به سوی مرگ می برد......
نشانه ها:
بستگی به پوزیشن بیمار دارد!!!!!!!

## Slide 15: بیمار نشسته: هوای تزریق شده به قلب وارد سیستم وریدی مغز می شود که ایجاد انسداد در بازگشت وریدی از مغز کرده و باعث کاهش سطح هوشیاری، تشنج و حتی مرگ می شود. بیمار خوابیده: هوا وارد قلب شده در بطن راست، کف(Foam) ایجاد می کند که به سوی ریه می رود. در این زمان می توان انتظار تنگی نفس، سرفه و احساس فشار در قفسه سینه را داشت. علاوه بر این عبور هوا از بستر کاپیلری ریه و ورود به بطن چپ می تواند منجر به آمبولی هوا در شریان های مغز و قلب و اختلالات عملکردی نورولوژیک و قلبی حاد شود.

## Slide 16: آمبولی هوا....
نکته: شایع ترین مناطق ورود هوا عبارت است از سوزن، قسمتی از لوله شریانی قبل از پمپ و پایانه کاتتر ورید مرکزی که سهوا بازمانده است می باشد.
درمان:
اولین قدم بستن مسیر خون وریدی و متوقف کردن پمپ است. بیمار فورا در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ در حالی که سر و قفسه سینه رو به پایین خم شده اند قرار داده می شود. درمان بعدی شامل حمایت های قلبی ریوی شامل تجویز اکسیژن صد در صد با ماسک یا از راه لوله آندوتراکئال می باشد.

## Slide 17: سندرم عدم تعادل
این سندرم مجموعه ای از نشانه های سیستیمیک و نورولوژیک است که غالبا در حین دیالیز و یا می تواند بعد از دیالیز اتفاق بیافتد. که اغلب همراه با تغییرات الکتروآنسفالوگرافی است.
تظاهرات اولیه : تهوع و استفراغ، خستگی، سر درد،بی قراری،تنگی نفس و...
تظاهرات جدی :تشنج و کوما

## Slide 18: پیشگیری از سندرم عدم تعادل
استفاده از صافی دیالیز با سطح مقطع کوچکتر
کاهش سرعت جریان خون
هم جهت کردن مایع دیالیز و خون در صافی( که به طور معمول خلاف جهت هم حرکت می کنند )
بهتر است که در 4-3 روز اول روزانه دیالیز شود و به تدریج زمان هر جلسه دیالیز افزایش یابد.
استفاده از محلول دیالیز با سدیم پائین( غلظت سدیم محلول دیالیز چند میلی اکی والان در لیتر کمتر از سطح سدیم پلاسما ) ممکن است ادم مغزی را بدتر کند و در صورت امکان باید از آن پرهیز کرد.
در بیماران هیپرناترمی نباید غلظت سدیم پلاسما و اوره را هم زمان اصلاح کرد مطمئن ترین روش، آن است که در بیمار هایپرناترمی ابتدا با محلول دیالیز با سطح سدیمی نزدیک به پلاسمای هیپرناترمی دیالیز شود.

## Slide 19: واکنش های مربوط به صافی
نوع A(نوع آنافیلاکتیک)
تنگی نفس، احساس حالت تهدید کننده و مرگ، احساس گرمی در محل فیستول یا سراسر بدن ،ایست قلبی و حتی مرگ....
موارد خفیف تر نیز ممکن است فقط با خارش و کهیر، سرفه، عطسه، زکام و یا چشمان اشک آلود همراه باشند. تظاهرات روده ای معده ای از قبیل کرامپ های شکمی یا اسهال
نوع )Bواکنش های غیر اختصاصی)
تظاهرات اصلی درد سینه و درد پشت است. شروع نشانه ها چند دقیقه پس از شروع دیالیز است. اما ممکن است برای یک ساعت یا بیشتر هم تاخیر داشته باشد. واکنش های نوع B شدت کمتری از واکنش های نوع A دارند و عموما دیالیز را می توان ادامه داد.

## Slide 20: درمان
درمان حمایتی است. اکسیژن از راه بینی باید داده شود. احتمال ایسکمی میوکارد و آنژین صدری باید در نظر گرفته شود و در صورت رفع آن میتوان معمولا دیالیز را ادامه داد زیرا علائم همیشه بعد از ساعت اول فروکش می کند.

## Slide 21: ورزش حین دیالیز؟؟؟؟؟؟

## Slide 24: خیالتون راحت..... تمام شد.....