## Slide 2: کفایت دیالیز
DIALYSIS ADEQUACY

## Slide 3: اهداف
آشنایی با اهمیت کفایت دیالیز
آشنایی با فاکتورهای موثر بر کلیرانس مواد در دیالیز
آشنایی با نحوه ی محاسبه کفایت دیالیز
فراگیر بتواند کفایت دیالیز یک بیمار را اندازه گیری کند
آشنایی با نحوه صحیح گرفتن نمونه خون جهت ارزیابی کفایت دیالیز
آشنایی با عواملی که باعث کاهش کفایت دیالیز می شود

## Slide 4: تعریف
در دیالیز هم مانند هر برنامه درمانی باید بتوانیم کیفیت آن را اندازه گیری کنیم برای این منظور باید:
تجویز مناسبی از این برنامه ی درمانی داشته باشیم
در مرحله ی بعد بتوانیم میزان اثربخشی این برنامه درمانی را پس از انجام آن مورد ارزیابی قرار دهیم
بتوانیم این موارد را با هم مقایسه کنیم و دلایل تفاوت را جستجو کنیم. این مراحل را تحت عنوان کفایت دیالیز مورد بررسی قرار می دهیم

## Slide 5: اهمیت بحث کفایت دیالیز
کلیرانس اوره در یک فرد سالم حدودا ۱۳۰ سی سی در دقیقه است.
کلیرانس اوره در ۲۴ ساعت حدود ۲۰۰ لیتر می باشد.
با توجه به اینکه دو سوم وزن بدن آب است در یک فرد ۶۰ کیلوگرمی میزان مایعات بدن ۴۰ لیتر می باشد.
برای بررسی کفایت روزانه یک فرد سالم 20040=5
یعنی در هر روز ۵ بار کل مایعات بدن این فرد بطور کامل از اوره توسط کلیه ها پاک می شود.
کفایت هفتگی یک فرد سالم 75=35
در یک فرد با نارسایی کلیه که هفته ای ۳ جلسه دیالیز می شود حداقل کفایت تعیین شده برای یک جلسه دیالیز 1.2 می باشد.
کفایت دیالیزهفتگی با سه جلسه دیالیز برابر است با 31.2=3.6
یعنی یک دهم کفایت یک فرد سالم

## Slide 6
معیار ارزیابی کفایت دیالیز اوره خون

## Slide 7
میزان دیالیز تجویز شده
نحوه ی محاسبه:
نسبت برداشت اوره
URR (urea reduction ratio)
فرمول KT/V
هدف: زمانی دیالیز کفایت مناسبی دارد که حدود ۷۰ اوره موجود در بدن را برداشت نماید. میزان دیالیز هم بر همین اساس تجویز می شود.
لذا فاکتورهایی مانند جنس قد وزن و نوع صافی دیالیز و میزان جریان خون مهم است

## Slide 8
حجم/ v
(توزیع اوره )
منظور از حجم، توزیع اوره در مایعات بدن می باشد. از آنجا که اوره در تمامی مایعات بدن براحتی قابل توزیع است پس V برابر حجم مایعات بدن می باشد که به جنس قد و وزن بستگی داشته و از طریق منحنی زیر قابل دست یابی است.

## Slide 10: K (کلیرانس)
تعریف:
میزان پاک شدن خون از یک ماده (اوره)
درصد کاهش غلظت خونی یک ماده ی زاید در میزان جریان خون عبوری از صافی ضرب می شود تا یک حجم فرضی از خون به دست بیاید که کاملا از آن ماده ی زاید در هر دقیقه پاک می شود.
مثال:
اگر غلظت اوره پلاسما در ورودی صافی ۱۰۰میلی گرم در دسی لیتر باشد هنگام خروج از صافی ۲۵ میلی گرم در دسی لیتر باشد یعنی ۷۵ از خون از اوره پاک شده است. از آنجا که سرعت جریان خون عبوری در برداشت اوره موثر است اگر جریان خون ۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه باشد میزان کلیرانس برابر است با : ۲۰۰۰/۷۵= ۱۵۰میلی لیتر در دقیقه
یعنی خون در عبور از صافی به میزان ۱۵۰ میلی لیتر در دقیقه از اوره پاک می شود که این دقیقا مفهوم کلیرانس اوره در صافی مورد نظر است . لذا K به یک سری فاکتورها بستگی دارد و با تغییر آنها تغییر می یابد و برخی فاکتورها تغییری در کلیرانس ایجاد نمی کنند.

## Slide 11
عوامل موثر بر کلیرانس مواد
Diffusion
گرادیان غلظتی
وزن مولکولی
سایز و سرعت
مقاومت ممبران
جهت حرکت محلول دیالیز و خون
Ultrafiltration
اختلاف فشار دو طرف ممبران (TMP)
KUF

## Slide 12
ضریب سطح انتقال توده ای صافی (KOA)
کارآیی یک صافی در برداشت هر ماده بصورت یک عدد ثابت KOA توصیف می شود. مقدار کمی صافی خاصی است که از طریق نفوذپذیری ضخامت غشا اندازه مواد میزان جریان خون و مایع دیالیز مشخص می شود. از نظر تئوری KOA هر صافی برابر است با حاصل ضرب توانایی صافی در کلیرانس یک ماده در سطح آن صافی و یا KOA حداکثر کلیرانس بر حسب میلی لیتر در دقیقه برای یک ماده خاص در یک میزان ثابت جریان خون و محلول دیالیز است.عبارت است از حداکثر کلیرانس احتمالی یک صافی که در شرایط خاص آزمایشگاهی (دمای ۳۷ درجه جریان خون ۲۰۰ و جریان محلول ۵۰۰ و UF صفر انجام شده است. که می توان از طریق منحنی نوموگرام میزان کلیرانس هر کدام از صافی ها با KOA مشخص را در میزان جریان خون های متفاوت و شرایط بالینی بیمار محاسبه کرد.
مثال:
در یک صافی با KOA برابر ۵۰۰ در یک BFR=300ml/min کلیرانس اوره برابر ۱۸۰میلی لیتر در دقیقه خواهد بود یعنی در هر دقیقه ۱۸۰ سی سی خون کاملا از اوره با صافی مورد نظر پاک می شود.
اریتروسیت ها
هماتوکریت
میزان جریان خون BFR
جریان محلول دیالیز DFR
Efficiency (اثربخشی صافی )
Access Recircuiation

## Slide 14: زمان (T)
مدت زمان لازم برای دیالیز است تا ما به KT/V دلخواه برسیم.
زمان و اندازه گیری دقیق آن از عوامل تاثیرگذار بر کفایت دیالیز می باشد.
زمان در محاسبه KT/V بر اساس دقیقه اندازه گیری می شود.

## Slide 15
حاصل عبارت KT/V برابر با 1/3
حاصل این عبارت از کجا آمده است ؟KT/V یک کمیت بدون حد است که بر اساس معادلات پیچیده ی ریاضی اندازه گیری می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بهترین میزان KT/V با بهترین پیش آگهی همان عدد 1/3 است. که در واقع با میزان درصد پاک شدن خون از اوره (URR) رابطه ی مستقیم دارد.
مثال:
یک بیمار مرد با ۱۸۳ سانتی متر قد و وزن ۸۰ کیلوگرم را با صافی R5 با KOA ۵۰۰ و BFR ۳۰۰ چند ساعت دیالیز دهیم تا KT/V برابر 1/3 داشته باشیم ؟

## Slide 16
گام سوم
K لازم را برای زمان داده شده محاسبه کنید و یا زمان لازم را برای K (کلیرانس صافی) موجود محاسبه کنید.
گام دوم
V را در عدد کفایت دلخواه ضرب کنید تا K.T لازم به دست آید.
گام اول
V بیمار را محاسبه کنید.
برآورد حجم:
به کمک معادلات آنتروپومتریک با استفاده از قد و وزن و سن و جنس
مرد 170 cm با 70 کیلو وزن
مثال :
1.3 40= 52 lit = K.T
K.T=52 lit=52000 mil
K= 52000/240= 216 mil/min
216 mil/min کلیرانس صافی مورد نیاز برای رسیدن به K.T/V=1.3
استراتژی

## Slide 17
ارزیابی اثربخشی

## Slide 18
KT/V : یک کمیت است که بیانگر کلیرانس اوره می باشد
K: کلیرانس دیالیزر برای اوره (mil/min)
T: طول مدت دیالیز برحسب دقیقه
URR: نسبت کاهش اوره
Pre Dialysis Bun = 100
Post Dialysis Bun = 30
روش های اندازه گیری کفایت دیالیز
SP KT/V
URR
E KT/V
URR = (100 30) /100= 70/100= 0.7= 70
V: اوره منتشره در کل مایعات بدن ( Volume Distribution) بر حسب میلی لیتر

## Slide 19
محاسبه URR
انجام آزمایش اوره قبل از دیالیز
انجام آزمایش اوره بعد از دیالیز و محاسبه نسبت اوره گرفته شده به اوره قبل
محاسبه میزان UF ) UF به وزن پایان دیالیزبر حسب کیلوگرم)
به دست اوردن KT/V از طریق فرمول یا نوموگرام

## Slide 20
فرمول KT/V
Kt/VDaugirdas = -ln(R- 0.008t) + [(4 - 3.5R)*(UFVol / WeightPost)]
R = BUNPost / BUNPre
t = Hours

## Slide 23: روش نمونه گیری
نمونه قبل از دیالیز
سرنگ توسط هپارین یا سالین Flushed نشده باشد.
نمونه خون بعد از شروع دیالیز گرفته نشود.
نمونه از محل خون گیری لاین شریانی یا از سوزن شریانی گرفته شود.
نمونه بعد از دیالیز
دور پمپ خون به میزان 50-100mil/min بمدت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه کاهش یابد.
پمپ خون را متوقف کنید.
نمونه حتما از لاین شریانی گرفته شود.
توجه : بازگرداندن خون به بدن بیمار و نمونه گیری بعد از آن اثر کاهش Post Bun ناشی از A.R را از بین نمی برد.

## Slide 24
Equilibrated KT/V

## Slide 27
خدا قوت