## Slide 2
اسماء قاضی زاده احسائی
کارشناس پرستاری و مربی همودیالیز

## Slide 3
سیستم تصفیه آب دیالیز (RO)
Reverse Osmosis

## Slide 4
تصفیه آب
شکل خالص آب همان بارانی است که از ابر جدا می شود. آب از زمان جدا شدن از ابر تا رسیدن به زمین مقدار زیادی از آلودگی های موجود در مسیر را جذب می کند.
با پیشرفت فناوری دیالیز، آب با خلوص بالا برای استفاده در همودیالیز ساخته شده است. خوشبختانه امروزه پرده های پیشرفته برای اسمز معکوس و تجهیزات بیرون کشیدن آب، میتوان باکتری ها و حتی آندوتوکسین ها را از آب جدا کند و سیستم های پایش آب بهبود یافته است.

## Slide 5
چه ناخالصی هایی در آب وجود دارد؟
سه دسته آلودگی در آب وجود دارد که میتواند به بیمار و دستگاه دیالیز آسیب برساند عبارتند از:
1- مواد شیمیایی 2- باکتری ها و مواد حاصل از آن
3- ذرات معلق در آب
از مواد یادشده، مواد شیمیایی و باکتری می توانند بطور مستقیم به بیمار آسیب برساند.

## Slide 6
ناخالصی ها چگونه وارد آب می شوند؟
قطرات باران در مسیر پایین آمدن از هوای آلوده از دی اکسید کربن و دی اکسید سولفور عبور می کنند. این آلودگی ها به محلول های ضعیف اسیدکربنیک و اسیدسولفوریک تبدیل می شوند. قطرات باران به زمین برخورد می کنند و سپس از میان سنگ های آهکی و مواد معدنی دیگر (بی کربنات کلسیم – سولفات کلسیم – کربنات منیزیوم و دیگر
نمک ها ) عبور میکنند.

## Slide 7
چه مواد معدنی دیگری در آب وجود دارد؟
سدیم، کلراید، آهن، آلومینیوم، نیترات ها، منگنز، مس، روی، ید و فلوئور مهمترین ترکیبات آلی آب هستند . انواع گوناگون مواد معدنی در نواحی مختلف جغرافیایی وجود دارند و میزان آلودگی آب به مدت زمان
مجاورت آب با آنها بستگی دارد.
عناصر کمیاب آرسنیک، سرب،نقره، استرانسیوم، سلنیوم، کروم، کادمیم، سیانید، باریوم، قلع و...نیز ممکن است در آب وجود داشته باشند.

## Slide 8
آیا این مواد شیمیایی زیان بار هستند؟
مشکلات حاد و مزمن ممکن است با قرار گرفتن در معرض آب آلوده اتفاق بیوفتد . نیترات و کلرامین ها می توانند منجر به مته موگلوبینمی شوند که در این صورت هموگلوبین قادر به حمل اکسیژن نیست.مس باعث همولیز و
منیزیم و آهن باعث مسمومیت می شوند. فلوراید می تواند باعث تشدید بیماری های استخوانی اورمیک شود که در استخوان ها تجمع می یابد و برای
سیستم آنزیمی، سمی اند.قلع در بافت بیماران تحت درمان با دیالیز تجمع
می یابد. آلومینیوم منجر به زوال عقل، کم خونی و استئودیستروفی می شود. روی باعث گرفتاری های گوارشی و کم خونی می شود. در نواحی آلوده به
مواد رادیواکتیو، وجود ایترانسیوم (sr) میتواند خطرناک باشد.

## Slide 10
آیا مواد دیگری نیز در آب وجود دارد؟
ترکیبات آلی غیر یونی بخصوص مواد ازت دار مانند پروتئینها،پلی پپتید ها ،فنول ها، ایندول ها و آلدئیدها ممکن است در آب وجود داشته باشند.همچنین مواد جامد از جنس آهن، شن،ماسه و سیلیس نیز در آب وجود دارند. مواد
معلق مانند لجن، جلبک، پلانکتون، باکتری،ویروس،مواد تب زا و گاز های
حل شده ( آمونیاک ، دی اکسید کربن و کلرین) در آب وجود دارند. عمومی ترین ترکیبات آلی قابل حل کلرامین ها هستند که برای سترونی به آب
شهر اضافه می شوند.بیشتر منابع آب حاوی انواع باکتریها (فلاووباکتریوم، آکروموباکتریوم،سراتیا،سودوموناس و چندین نوع مایکوباکتریوم) هستند.

## Slide 11
آیا از منابع تامین آب آشامیدنی سالم می توان برای دیالیز استفاده کرد؟
خیر، در آب آشامیدنی آلودگی هایی وجود دارد که می تواند از ورای پرده دیالیز وارد خون شوند.بعلاوه، بافر مصرفی در بیشتر درمان های دیالیز، بافر بی کربنات است و برخی از دستگاه های دیالیز در
PH خارج از 6/5-7/8 با سیستم بی کربنات کار نمی کنند. ممکن
است PH آب تصفیه نشده برای همودیالیز، بی نهایت اسیدی یا قلیایی باشد.

## Slide 12
چه روش هایی برای تصفیه آب همودیالیز
استفاده می شود؟
گذشتن از صافی( فیلتراسیون)
صافی های کربن فعال
اسمز معکوس
نرم کننده های آب

## Slide 13
چرا آب باید برای انجام همودیالیز به صورت ویژه تصفیه شود؟
میزان آبی که در حین دیالیز در تماس با خون بیمار قرار میگیرد بیشتر از 25 برابرمقدار آبی ست که می نوشد. اگر میزان مواد موجود در آب
دیالیز بیش از یک چهارم باشد که برای نوشیدن استفاده می شود،ممکن
است این مواد حین دیالیز 10 تا 25 برابر بیشتر وارد بدن شود . آب خورده شده قبل از جذب ،توسط سیستم گوارشی مراحلی را طی میکند.
غشای گوارش انتخاب می کند چه موادی چه موادی از آب جذب شود، ولی در همودیالیز غشای صافی دیالیز نمی تواند انتخاب کند چه موادی وارد یا خارج شوند زیرا مکانیسم انتقال مواد در همودیالیز انتشار است. موادی که آب آشامیدنی بی ضرر هستند ممکن است در آب مورد استفاده برای همودیالیز سمی باشند.

## Slide 14
فیلتراسیون چه کاری انجام می دهد؟
ذرا ت معلق (شن،لجن،جلبک و خاک) بوسیله صافی های مکانیکی و از طریق غشای کارتج از آب برداشته می شوند.این فیلتر ها کواد با اندازه کمتر از 5
میلی متر را از آب برداشت می کنند.

## Slide 15
کار تانک کربن چیست؟
کلرین و کلرامین دو افزودنی درمانی استاندارد در بیشتر مراکز تصفیه آب آمریکا هستند که برای از بین بردن باکتری ها به آب اضافه می شوند. این دوهمچنین قادر به تخریب گلبول های قرمز در انسانند.تانک کربن حاوی دانه های کربن فعال
است که توسط پدیده جذب ،کلر و کلرامین ها را از آب جدا میکند. کلر و
کلرامین سمی هستند و ورود آن ها به خون می تواند برای بدن مضر باشد. صافیها و تانک ها ی کربنی،مواد ارگانیک و مواد بودار را نیز به همان روش از آب برمیدارد.

## Slide 16
جذب ،عملی مکانیکی است و به واکنش های شیمیایی نیاز ندارد.مکانیسمی
ساده است که طی آن مایعات، گازها یا مواد معلق به سطوحی مانند کربن فعال
می چسبند.تانک کربن الکترولیت هایی مانند سدیم و کلسیم را از آب برنمیدارد.در دستگاه تصفیه آب دو تانک کربن نیاز است که باید پشت سرهم قرار گیرند.
آب باید پس از خروج از تانک اول (تانک درحال کار) وارد تانک دوم (تانک
پولیش) شود. یک جایگاه نمونه گیری بعد از هرتانک نیاز است تا آب خروجی را از نظر کلر و کلرامین چک کند.آبی که از تانک اول خارج می شود از نظر کلر آزمایش می شودو اگر نمونه نشان داد که آب خروجی از تانک اول حاوی بیش از 0/1ppm کلر بود نمونه دوم باید از تانک دوم برداشته و آزمایش شود.اگر میزان کلر نمونه در محدوده مجاز باشد،درمان می تواند برای 72 ساعت انجام شود.آزمایش آب باید پیگیرانه باشد تا مطمئن شوید میزان کلرین افزایش پیدا نکرده است. اگر در نمونه دوم کلر وجود داشته باشد درمان باید متوقف شود.

## Slide 17
حداکثر سطح مجاز کلرین در آب 0/5 میلی گرم در لیتر (ppm) و حداکثر میزان
مجاز کلرامین 0/1 میلی گرم در لیتر است.آزمایش کلرامین و کلرین باید در ابتدای
هر روز کاری و قبل از وصل بیمار به دستگاه دیالیز در هر شیفت یا هر چهار ساعت
(هر کدام که کوتاه تر است) انجام شود. یادداشت کردن نتایج آزمایش ها بسیار مهم
است. مدت زمان خالی شدن تانک (EBCT)،مدت زمانی است که آب در تانک
کربن جریان دارد.استاندارد AAMI این زمان را 10 دقیقه( حداقل 5 دقیقه در هر
تانک ) تعیین کرده است.
تانک اول همه کلرین را از آب برمیدارد و تانک دوم بیشتر به صورت آماده باش قرار دارد تا درصورتی که تانک اول بدرستی عمل نکرد، کلرین و کلرامین را از آب بردارد. این تانکها باید در طول شب شست و شو شوند تا برای برداشت کلرین بصورت مؤثر در روز بعد آماده باشند.

## Slide 18
وظیفه سخت گیر آب چیست؟
سختی گیر معمولا بعد ار تانک کربن قرار میگیرد تا یون ها را درآب جابجا کند. رایج ترین سختی آب، کلسیم ومنیزیم است. سختی گیر ،
کلسیم و منیزیم آب را با یون سدیم بر اساس میلی اکی والان جابجا میکند. سایر یون های مثبت مانند آلومینیوم نیز از آب برداشته می شوند. هر یون کلسیم با دو یون سدیم جایگزین می شود و در آخر سیستم RO
سدیم آب را حذف می کند.سختی گیر دائمی یک مخزن سدیم –
کلراید غلیظ دارد که احیا دوباره سختی گیر را برعهده دارد.

## Slide 19
اگر آب ورودی سختی بالایی داشته باشد،سختی گیر قبل از شروع درمان بیشتر کلسیم و منیزیوم ها را از آب برمیدارد.رزین ها محیط مناسبی برای رشد و
تکثیر باکتری ها می باشد .به طوری که تعداد باکتری ها در داخل فیلترها در مدت کمی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. رزین های داخل فیلتر پس از مدتی اشباع شده و بایستی دوباره آماده شوند (احیا شوند) .

## Slide 20
روش احیا سختی گیر :
شیر منبع نمک باز می شود سپس اهرم به مدت 25 الی 45 دقیقه در موقعیت لازم قرار میگیرد . تا رزین دستگاه سختی گیر با محلول نمک شست و شو شود .
شیر منبع نمک با ید بسته هنوز تا رزین

## Slide 21
اسمز چیست؟
اسمز معکوس یا RO موثرترین روش تصفیه آب در دیالیز است.RO همه آلودگی های موجود در آب را که از سد پیش RO عبور کرده اند،شامل آندوتوکسین باکتری ها و دیگر آلودگی ها برمیدارد.RO آب را با فشار بالا از طریق یک غشاکه به آب نفوذپذیر است،عبور می دهد. آب حاوی مواد حل شده و آلودگی ها در یک سمت غشا و آب تصفیه شده در طرف دیگر غشا قرار می گیرد.آب بدست آمده عاری از مواد حل شده و میکروارگانیسم هاست . انتظار میرود آبی که از غشا عبور میکند 20 درصد میزان آب ورودی و آب تصفیه نشده 80 درصد آن باشد.آب تصفیه شده برای استفاده به مخازن نگهداری منتقب می شود.

## Slide 22
چه نوع ممبران هایی برای اسمز معکوس استفاده می شود؟
ممبران هایی که برای RO استفاده می شوند باید:
1- به راحتی به آب نفوذپذیر باشند. 2- به هیچ وجه به مواد حل شده نفوذپذیر نباشند 3- به فشار بالا مقاوم باشند.
موارد دیگر شامل مقاومت به محدوده PH،دما،باکتری و مواد شیمیایی مانند کلرین است.
غشاهایی که بیشتر استفاده می شوند شامل 1- غشاهای سلولزی 2- پرده های پلی امید اروماتیک 3- ترکیبات لایه ای نازک 4- پلی سولفان های مقاوم به کلرین و با فلاکس بالا هستند.

## Slide 23
مزیت های خاص روش اسمز معکوس نسبت به سایر روش های تصفیه آب چیست؟
روش اسمز معکوس چندین مزیت دارد که شامل موارد زیر است :
باکتری ها،ویروس ها و مواد تب زا به وسیله غشا برداشته می شوند در این روش انتظار کیفیت آب RO نزدیک به آب مقطر باشد.
دستگاه های در دسترس بسیار جمع و جور هستند و به فضای کمی نیاز دارند آن ها برای دیالیز در خانه بسیار مناسبند.
بطور میانگین غشاها طول عمر کمتر از یک سال تا دوسال دارند و بعد از آن باید تعویض شوند.
سترونی کامل دوره ای سیستم RO با فرمالین یا دیگر مواد سترون کننده عملی ست

## Slide 24
مانیتورسیتم آب دیالیز :
به نظر می رسد عامل مهم در رساندن آب مناسب برای دیالیز فقط وجود
تجهیزات مربوطه نیست ، نظارت و سرکشی دوره ای لازم می باشد .
مواردی که باید چک شود :
1.کنترل دمای آب : در این سیستم برای تصفیه ی آب لازم است که دمای آب ورودی تا حد مشخصی بالا برود . برای مثال سیستم RO در دمای 42 درجه ی سانتی گراد بیشترین حجم آب با کیفیت مناسب جهت دیالیز تامین میکند .

## Slide 25
2. کنترل میزان افت فشار
میزان افت فشار بیش از 10PSI لازم اطلاع داده شود .
3. کنترل سخت گیر
سختی آب بیش از 1.72 ppm نباشد .
4.کنترل تانک های کربن
چک کلر و ترکیبات کلرامین پس از تانک کربن

## Slide 26
5. کنترل دستگاه RO
فشار آب و جریان در مناطق مختلف دستگاه باید چک شود. اگر جریان بدون کاهش فشار کم شود به معنی آسیب مامبران است .
6. کنترل آلوده کننده ی شیمیایی

## Slide 27
چه درجه خلوصی از آب برای همودیالیز نیاز است؟
AAMI مجموعه رهنمودهای کیفیت آب را طراحی کرده است که بعنوان استاندارد ملی US پیشنهاد می شود. این معیار پذیرفته شده نه تنها آلودگی های غیرآلی و شیمیایی بلکه آلودگی های میکروبی را بیان می کند.
این نیاز همراه با عوارض آلودگی ها به بدن نشان داده شده است.در
نتیجه تغییر کیفیت آب آشامیدنی سالم، فهرست آلودگی های AAMI به
آنتیموان،برلیوم،تالیوم گسترش یافته است

## Slide 30
حداکثر سطح باکتری در آبی که برای تهیه مایع دیالیز و آماده سازی صافی استفاده
می شود، باید کمتر از CFU 200 باشد.سطح عمل AAMI برای باکتری آب مورد استفاده در تهیه مایع CFU 50 است.

## Slide 32
آب شهر فیلتر مخزن کربن مخزن رزین
بخش دیالیز RO